ТзОВ „Регіональна інформаційно-технологічна компанія”

Ліцензія АВ №548571					Замовлення № 17/10/11-ОС

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

УСТАНОВКА ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Замовник:	      Назва організації замовника

Об’єкт:             Об’єкт №5

Адреса:	      Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область

Головний інженер проекту     ____________

Виконав                                    ____________

Генеральний директор	    ____________   /

Львів 2011 р.

1. Коротка характеристика об'єкта.

1.1. Захисту установки охоронної сигналізації (ОС) підлягає приміщення об’єкту №5, Назва організації замовника, за адресою: місто, вулиця, район та область.

1.2. Загальна площа  65,8 м2, стеля плоска.

1.3. Температура повітря в приміщеннях від +18 до +25 оС.

1.4. Відносна вологість в захищаємих приміщеннях не більше 80 %.

1.5. Будова і характеристика приміщень, які підлягають захисту охоронної сигналізації  приведені на кресленнях.

2. Склад  і розміщення обладнання

2.1. До основних елементів обладнання автоматичної охоронної сигналізації відносяться:

ППКП “СА-6”,- який розміщується в приміщені торгового залу. До приладу підєднані сім шлейфів охоронної сигналізації.

Охоронні сповіщувачі RX-40QZ встановити у всіх приміщеннях, сповіщувачі розбиття скла GBD-2 встановити в приміщеннях біля віконних рам, на наявність пошкодження скла.

На фасадній частині будівлі встановлюється світло-звуковий пристрій сигналізації.

Кріплення пожежних сповіщувачів виконується за допомогою монтажного комплекту.

2.2. Шлейфи ОС (охоронної сигналізації) прокладаються кабелем Н 10x0.22, Н 4х0,22 в електротехнічному коробі, або в штробах під штукатурку.

2.3. Сповіщувачі магнітогерконові FM-102, встановлюються на вхідних дверях, на вікнах.

# Text boxes

Назва організації замовника

Об’єкт №5

Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область                   Аркуш   1

Назва організації замовника

Об’єкт №5

Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область                   Аркуш   2