| Загальні положення 1.1. Робочий проект автоматичної установки пожежної сигналізації виконаний ТзОВ „Регіональна інформаційно-технологічна компанія” ( ліцензія АВ №548571 на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні ). 1.2. Даний проект виконаний згідно з переліком приміщень, що підлягають обладнанню системою пожежної автоматики, технічному завданню та поверховому плану. 1.3. Проектно-кошторисна документація виконана у вiдповiдностi з діючими нормативно-технiчними документами: - НАПБ Б.07.007-94 - Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки; - НАПБ Б.01.004-2000 - "Правила технічного утримування установок пожежної автоматик "; - ДБН В. 2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків i споруд"; - ГОСТ 12 А.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание "; - ГОСТ 251271-87 "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной, охрано-пожарной сигнализации. Состав проектно-сметной документации на стадиях: проект, рабочий проект"; - РТМ 25488-82 "Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и техническим ремонтом"; - ПУЭ-85 " Правила устройства электроустановок". - ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". - Технічні рішення робочого проекту системи пожежної автоматики відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил державних стандартів, які діють на території України і забезпечують безпечну експлуатацію системи при дотриманні передбачених міроприємств і нормативних правил експлуатації. |
| --- |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 1 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Загальні положення | ТзОВ „РІТЕК” |
| ЗМІСТ ЗАГАЛЬНИХ ДАНИХ |
| Аркуш | Найменування | Примітка |
| 11 11 11 12-25 | Таблиця 1. Зміст загальних даних. Таблиця 2. Відомість робочих креслень основного комплекту. Таблиця 3. Відомість документів на які посилаються. Графічна частина. |  |
| ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ |
| Аркуш | Найменування | Примітка |
| 11 12 13 14-15 16-19 20-21 22 23-25 | Загальні дані Специфікація Умовні позначення Схема мережі приміщення Основні показники АПС Скелетна схема Схема підключення приладу Схеми підключення сповіщувачів і оповіщувачів |  |
| ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ |
| Аркуш | Найменування | Примітка |
|  | Документи на які посилаються: Пожежна автоматика будинків та споруд „ДБН В.2.5.-13-98” Документи котрі додаються: Специфікація обладнання Копія ліцензії на право надання послуг по протипожежному призначенню. Копія сертифікатів на обладнання. |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 11 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Загальні дані | ТзОВ „РІТЕК” |
| СПЕЦИФІКАЦІЯ |
| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Примітка |
|  | Устаткування |  |  |  |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежно-охоронний «Тірас-16П» | шт. | 1 |  |
| 2 | Світло-звуковий сигнальний пристрій ДЖМІЛЬ | шт. | 1 |  |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 139 |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 26 |  |
| 5 | Сповіщувач пожежний ручний «СПР-1» | шт. | 31 |  |
| 6 | Табличка оповіщення ВИХІД | шт. | 30 |  |
| 7 | Акумулятор 12 В, 17А/г | шт. | 1 |  |
| 8 | Блок живлення | шт.. | 1 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 1 | Кабель монтажний Н 6х0,22 | м. | 1200 |  |
| 2 | Кабель монтажний Н 10х0,22 | м. | 260 |  |
| 3 | Кабель монтажний Н 20х0,22 | м. | 100 |  |
| 4 | Короб електротехнічний 25х20 | м. | 20 |  |
| 5 | Кабель силовий FE 180/E90 | м. | 20 |  |
| 6 | Комутаційна коробка КМ-1-4 | шт. | 81 |  |
|  | 10% резерв сповіщувачів |  |  |  |
| 1 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» | шт. | 13 |  |
| 2 | Сповіщувач пожежний тепловий «ТПТ-3» | шт. | 2 |  |
| 3 | Сповіщувач пожежний ручний «СПР-1» | шт. | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 12 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Специфікація | ТзОВ „РІТЕК” |
| УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ |
| № з/п | Найменування | Умовні позначення |
|  | Устаткування |  |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежно-охоронний «Тірас-16П» |  |
| 2 | Світло-звуковий сигнальний пристрій ДЖМІЛЬ |  |
| 3 | Сповіщувач пожежний димовий «СПД-3.2» |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений «ТПТ-3» |  |
| 5 | Сповіщувач пожежний ручний «СПР-1» |  |
| 6 | Світловий покажчик «ВИХІД» | ВИХІД |
|  | Матеріали |  |
| 7 | Кабель монтажний типу 6х0,22 |  |
| 8 | Кабель силовий типу FE180/E90 |  |
| 9 | Комутаційна коробка |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 13 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Умовні позначення | ТзОВ „РІТЕК” |
| ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМАТИЧНОЇ ПС |
| № | Найменування приміщень котрі підлягають захисту ПС | Площа приміщень м.кв. | Сповіщувач | Приймально-контрольна станція |
|  |  |  | Тип | К-ть |  |
|  | Приміщення дитячого садка | 3104,0 |  |  | ППКП |
|  | І-й поверх |  |  |  | «Тірас-16П» |
| 1 | Роздягальна (приймальна) | 18,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 2 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 3 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 4 | Туалетна | 20,1 |  |  |  |
| 5 | Буфетна | 5,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 6 | Коридор | 3,7 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 7 | Роздягальна (приймальна) | 18,1 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 8 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 9 | Спальня | 36,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 10 | Туалетна | 18,0 |  |  |  |
| 11 | Буфетна | 5,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 12 | Коридор | 4,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 13 | Роздягальна (приймальна) | 18,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 14 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 15 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 16 | Туалетна | 20,1 |  |  |  |
| 17 | Буфетна | 5,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 18 | Коридор | 3,7 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 19 | Роздягальна (приймальна) | 18,1 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 20 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 21 | Спальня | 36,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 22 | Туалетна | 18,0 |  |  |  |
| 23 | Буфетна | 5,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 24 | Коридор | 4,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 25 | Кухня | 25,5 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 26 | Роздавальна | 5,0 | ТПТ-3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 16 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Основні показники АПС | ТзОВ „РІТЕК” |
| ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМАТИЧНОЇ ПС |
| № | Найменування приміщень котрі підлягають захисту ПС | Площа приміщень м.кв. | Сповіщувач | Приймально-контрольна станція |
|  |  |  | Тип | К-ть |  |
| 27 | Мийна кухонного посуду | 8,0 |  |  |  |
| 28 | Заготівельний цех | 14,5 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 29 | Охолоджувальні камери | 7,6 |  |  |  |
| 30 | Комора сухих продуктів | 8,5 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 31 | Комора овочів | 8,1 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 32 | Завантажувальна (з місцем зберігання та миття тари) | 18,4 | ТПТ-3 | 4 |  |
| 33 | Кімната персоналу (з с/в) | 16,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 34 | Приміщення для прання | 19,2 | ТПТ-3 | 4 |  |
| 35 | Сушильно-прасувальне відділення | 19,2 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 36 | Медична кімната | 14,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 37 | Процедурний кабінет | 8,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 38 | Фізіотерапевтичний кабінет | 12,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 39 | Приймальна | 6,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 40 | Палата | 9,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 41 | Туалетна | 4,7 |  |  |  |
| 42 | Приміщення для дезин.засобів | 3,0 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 43 | Коридор | 4,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 44 | Коридор | 4,5 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 45 | Тамбури (8 штук) | 3,6 | СПР-1 | 8 |  |
| 46 | Тамбури (2 штуки) | 5,3 | СПР-1 | 2 |  |
| 47 | Коридор | 54,0 | СПД 3.2 | 8 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 4 |  |
| 48 | Електрощитова | 6,8 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 49 | Комора прибирального інвент. | 6,7 | ТПТ-3 | 2 |  |
| 50 | Хол-вестибюль | 22,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  | ІІ-й поверх |  |  |  |  |
| 1 | Роздягальна (приймальна) | 18,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 2 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 3 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 17 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Основні показники АПС | ТзОВ „РІТЕК” |
| ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМАТИЧНОЇ ПС |
| № | Найменування приміщень котрі підлягають захисту ПС | Площа приміщень м.кв. | Сповіщувач | Приймально-контрольна станція |
|  |  |  | Тип | К-ть |  |
| 4 | Туалетна | 20,1 |  |  |  |
| 5 | Буфетна | 5,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 6 | Коридор | 3,7 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 7 | Роздягальна (приймальна) | 18,1 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 8 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 9 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 10 | Туалетна | 18,0 |  |  |  |
| 11 | Буфетна | 5,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 12 | Коридор | 4,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 13 | Роздягальна (приймальна) | 18,2 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 14 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 15 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 16 | Туалетна | 20,1 |  |  |  |
| 17 | Буфетна | 5,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 18 | Коридор | 3,7 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 19 | Роздягальна (приймальна) | 18,1 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 20 | Ігрова | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 21 | Спальня | 50,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 22 | Туалетна | 18,0 |  |  |  |
| 23 | Буфетна | 5,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 24 | Коридор | 4,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 25 | Універсальний зал для музичних та фізкульт. занять | 100,0 | СПД 3.2 | 3 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 2 |  |
| 26 | Комора при залі | 9,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 27 | Кабінет завідуючого | 9,5 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 28 | Кімната завгоспа | 6,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 29 | Методичний кабінет | 18,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 30 | Комора чистої білизни | 10,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 31 | Кімната персоналу | 10,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 32 | Туалет для персоналу | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 18 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Основні показники АПС | ТзОВ „РІТЕК” |
| ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АВТОМАТИЧНОЇ ПС |
| № | Найменування приміщень котрі підлягають захисту ПС | Площа приміщень м.кв. | Сповіщувач | Приймально-контрольна станція |
|  |  |  | Тип | К-ть |  |
| 33 | Господарська комора | 7,5 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 34 | Хол при залі | 48,5 | СПД 3.2 | 4 |  |
| 35 | Хол (2 штуки) | 6,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
| 36 | Коридор | 36,0 | СПД 3.2 | 4 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 2 |  |
| 37 | Горище | 52,7 |  |  |  |
| 38 | Коридор | 14,3 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  | СПР-1 | 1 |  |
| 39 | Комора | 5,0 | СПД 3.2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 19 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Основні показники АПС | ТзОВ „РІТЕК” |
| Схема підключення ППКП до пульта централізованого спостереження |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 23 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Схема підключення ППКП до пульта | ТзОВ „РІТЕК” |
| Підключення оповіщувачів від внутрішнього ждерела живлення (оповіщувач 1- електромагнітного типу) Підключення 4-x провідних сповіщувачів до 1 зони від внутрішнього джерела живлення (К1 – реле з номінальною напругою 12В та нормально розімкнутим контактом). Шунтуючий резистор 2,2 кОм встановлюється між контактами 1 та 2 сповіщувача (на самому сповіщувачі, не в базі) |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 24 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Схеми підключення | ТзОВ „РІТЕК” |
| Підключення 2-х провідних сповіщувачів СП до 1 зони. Контакт «1» СП пустий, призначений тільки для кріплення додаткового резистора. |
|  |  |  |  |  | Назва організації об’єкту Об’єкт №3 Адреса об’єкту: місто, вулиця, район та область |
|  |  |  |  |  | Пожежна сигналізація | Літера | Маса | Масштаб |
| Зм | К-ть | Аркуш № | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГІП | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконав | Бріскін І.З. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ген. дир. | Гранат П.П. |  |  |  | Аркуш 25 | Аркушів 25 |
| Н.контр. | Петрова Т.С. |  |  | Схеми підключення | ТзОВ „РІТЕК” |